## Slide 1
zkp-m1 project
OpenDroneID (ASTM F3411-22a)
実装解説
BLE ブロードキャスト・Flutter 受信・ZK 証明との統合
OpenDroneID / ASTM F3411-22a / ZK-SNARKs / Flutter / Raspberry Pi

## Slide 2
プロジェクト概要
zkp-m1 — ドローンの接近をゼロ知識証明で示すデモシステム
2
何を証明するか
「ドローンが利用者の 30m 以内に、かつ 5 秒以内の時刻差で接近した」という事実を
生の GPS 座標・飛行ルートを一切公開せずに、暗号学的に証明する
ドローン側
Raspberry Pi
OpenDroneID BLE 送信
(ASTM F3411-22a)
lat / lon / alt / time
1秒ごとにブロードキャスト
ZK 証明エンジン
Circom 回路 (Groth16)
Witness 計算 (.wcd)
Proof 生成 (.zkey)
Verify (verification_key)
座標は private input
利用者側
Android (Flutter)
BLE 受信 → ドローン位置
GPS → 利用者位置
カメラ録画 → 映像証拠
端末上でオンデバイス証明
→
→
公開されるのは within30 フラグ と Poseidon commitment ハッシュのみ — 生座標は外へ出ない

## Slide 3
システムアーキテクチャ
ハードウェア → BLE → Flutter アプリ → オンデバイス ZK 証明 の全体フロー
3
① Raspberry Pi (UAV 搭載)
Python remote_id.py で BasicID / Location を ASTM F3411-22a 形式で BLE ブロードキャスト（1秒ごと）
▼
② BLE 伝送 (OpenDroneID)
Service UUID 0xFFFA の Service Data AD / 25 バイトメッセージ / 距離 ~100m 圏内に届く
▼
③ Flutter アプリ (Android / Pixel 8)
BLE スキャン → Location パース → GPS 取得 → カメラ録画 → 履歴 20 点収集
▼
④ Circom 回路 (オンデバイス)
Witness 計算 (circom_witnesscalc/.wcd) → Groth16 証明生成 (flutter_rapidsnark/.zkey) → 検証
▼
⑤ Public Outputs (証明結果)
within30 / any_within30 / drone_commitment / target_commitment — 生座標ゼロ公開

## Slide 4
開発環境・ツールバージョン
ビルドおよびデプロイに必要なすべてのツール
4
ツール | バージョン | 役割 | インストール方法
circom | 2.2.2 | Circom 回路コンパイラ (.r1cs / .wasm 生成) | cargo install circom (Rust)
snarkjs | 0.7.5 | Powers of Tau / Groth16 セットアップ / 証明検証 | npm install -g snarkjs
Node.js | v24.14.0 | snarkjs の実行環境 | https://nodejs.org
circomlib | ^2.0.5 (npm) | Poseidon ハッシュ等の標準回路ライブラリ | npm install (package.json 記載)
build-circuit | 0.1.1 (git) | .wcd ファイル生成 (circom-witnesscalc) | cargo build -p build-circuit (iden3/circom-witnesscalc)
Flutter | 3.32.5 stable | Android アプリビルド | https://flutter.dev
Dart SDK | ^3.8.1 | Flutter / Dart 言語ランタイム | Flutter に同梱
Python | 3.14.4 | remote_id.py (Raspberry Pi BLE 送信) | OS 標準 / pyenv
rustc | 1.90.0 | circom / build-circuit のビルド | https://rustup.rs

## Slide 5
ZK 回路ツールチェーン
回路の作成からアプリ搭載まで — scripts/build_*.sh で一括実行
5
ビルドフロー
1
circom --O2
回路コンパイル → .r1cs / .wasm 生成
2
snarkjs powersoftau
Powers of Tau (bn128 / pot12~14)
3
snarkjs groth16 setup
Groth16 セットアップ → _0000.zkey
4
snarkjs zkey contribute
Zkey contribution → _final.zkey
5
snarkjs zkey export
検証キー → verification_key.json
6
snarkjs wtns calculate
サンプル Witness 生成
7
snarkjs groth16 prove
サンプル Proof 生成・確認
8
build-circuit
.wcd ファイル生成 (circom-witnesscalc)
主要ライブラリ・リポジトリ
circom
github.com/iden3/circom
Circom 言語コンパイラ (Rust製) .circom → .r1cs + .wasm
snarkjs
github.com/iden3/snarkjs
ZK-SNARK ツールキット (JS/Node) Groth16 / PLONK / Powers of Tau
circomlib
github.com/iden3/circomlib
標準回路ライブラリ (npm) Poseidon / EdDSA / Comparators など
circom-witnesscalc
github.com/iden3/circom-witnesscalc
Rust 製 Witness 計算エンジン build-circuit で .wcd を生成

## Slide 6
Flutter アプリ依存ライブラリ
rapidsnark_app/pubspec.yaml — pub.dev / GitHub から取得
6
ZK 証明コア
パッケージ | バージョン | 用途
flutter_rapidsnark | git (iden3) | Groth16 証明生成・検証 (rapidsnark Rust バインディング)
circom_witnesscalc | ^0.0.1-alpha.1 | .wcd を使ったオンデバイス Witness 計算
センサー・通信
パッケージ | バージョン | 用途
flutter_blue_plus | ^1.35.5 | BLE スキャン (OpenDroneID 受信)
geolocator | ^14.0.2 | GPS ストリーム (1 秒ごと位置取得)
sensors_plus | ^7.0.0 | 気圧センサー → 高度推定
camera | ^0.11.2+1 | カメラ録画 (動画証拠)
AI / 映像解析
パッケージ | バージョン | 用途
google_mlkit_image_labeling | ^0.14.2 | ML Kit 画像ラベリング (UAV 検知)
google_mlkit_object_detection | ^0.15.1 | ML Kit 物体検出 (バウンディングボックス)
tflite_flutter | ^0.11.0 | TFLite モデル推論 (カスタム UAV モデル)
video_thumbnail | ^0.5.6 | 動画サムネイル / フレーム抽出
image | ^4.5.4 | 画像デコード・前処理
ユーティリティ
パッケージ | バージョン | 用途
path_provider | ^2.1.5 | 一時ファイルパス (.zkey コピー先)
image_picker | ^1.2.0 | ギャラリーから動画選択

## Slide 7
リポジトリ構成
github.com/SMRI2170/zkp-m1
7
github.com/SMRI2170/zkp-m1
zkp-m1/
├── circuits/ # Circom 回路ソース
│ ├── lib_uav_safety.circom # 共通テンプレート (Distance30mTimeCore)
│ ├── distance_30m_time.circom
│ ├── distance_30m_time_detection_flag.circom
│ ├── distance_30m_time_detection_commitment.circom
│ ├── distance_30m_time_feature_classifier.circom
│ └── distance_30m_time_series.circom # N=20 時系列回路
├── scripts/ # ビルドスクリプト群
│ ├── build_distance_variant_assets.sh # 共通ビルドテンプレート
│ └── build_distance_*_assets.sh # 各回路ラッパー
├── zk-distance/
│ └── samples/ # サンプル入力 JSON (各回路)
├── rapidsnark_app/ # Flutter アプリ (Android)
│ ├── lib/main.dart # アプリ本体
│ └── assets/circuits/ # .wcd / .zkey / verification_key.json
├── uav/
│ └── remote_id.py # Raspberry Pi BLE 送信スクリプト
└── package.json # circomlib npm 依存

## Slide 8
1. OpenDroneID とは
国際標準 ASTM F3411 — ドローンが BLE/Wi-Fi で識別・位置情報をブロードキャストする規格
2
■ ドローンが BLE または Wi-Fi で自身の識別情報・位置情報を周囲に送信する国際規格
■ 受信側は特別なアプリ不要で機体識別・位置を把握できる「電波リモートID」
■ 日本: 2022年6月 改正航空法により 100g 以上の機体に搭載義務
規格名 | 内容
ASTM F3411-22a | 米国 ASTM International 制定（2022年版）
ASD-STAN prEN 4709-002 | 欧州版 — ASTM と相互運用性あり
日本航空法 改正（2022年6月） | 100g 以上の機体にリモートID搭載義務
キーポイント: 地上・上空にいる第三者が機体識別・現在位置をリアルタイムで受信できる

## Slide 9
2. 変更の概要
独自 BLE フォーマット → ASTM F3411-22a (OpenDroneID) 準拠
3
変更前（独自フォーマット）
BLE Manufacturer Specific Data
AD type : 0xFF
Company ID: 0x02E5
Payload : [MAGIC=0x5A][VER=0x01]
[lat_e7 4B][lon_e7 4B]
[alt_dm 2B][unix_time 4B][seq 1B]
合計 : 17 バイト（独自仕様）
→
変更後（OpenDroneID 準拠）
BLE Service Data
AD type : 0x16
Service UUID: 0xFFFA
Payload : 25 バイトの ASTM F3411
メッセージ
合計 : 29 バイト（規格準拠）
BLE 31B 制限内に収まる
得られるメリット
■ DJI / Autel などの市販 Remote ID モジュールと互換
■ DroneScanner / OpenDroneID Receiver などの対応アプリで受信可能
■ 規制当局の検査機器（FAA・国交省）に対応

## Slide 10
3. BLE ペイロード構造
AD 要素レイアウト（合計 29 バイト）— BLE 31 バイト広告制限内に収まる
4
オクテット: [0] [1] [2] [3] [4 .. 28]
内容: length 0x16 0xFA 0xFF 25 バイトメッセージ
(= 28) AD type UUID (Little-Endian)
length=28 : type(1) + UUID(2) + message(25) の合計バイト数
AD type 0x16 : Service Data – 16-bit UUID
UUID 0xFFFA : OpenDroneID 専用 Service UUID
BasicID メッセージ (25 B)
Byte 0 : Header = (Type=0 << 4) | ProtoVer
Byte 1 : IDType[3:0] | UAType[7:4]
Bytes 2-21: UAS_ID (20B ASCII, null padding)
Bytes 22-24: Reserved (0x00)
Location メッセージ (25 B)
Byte 0 : Header = (Type=1 << 4) | ProtoVer
Bytes 5-8 : Latitude (int32 LE, 1e-7°)
Bytes 9-12: Longitude (int32 LE, 1e-7°)
Bytes 15-16: AltGeo (uint16, (alt+1000)×2)
Bytes 21-22: Timestamp (UTC 時間内秒 × 10)

## Slide 11
3-1. BasicID メッセージ詳細
機体識別子と種別 — 25 バイト固定長
5
バイト | フィールド | 値・説明
Byte 0 | Header | (MessageType=0 << 4) ¦ ProtoVersion 例: 0x02
Byte 1 | IDType ¦ UAType | IDType=1(Serial) ¦ UAType=2(Multirotor)<<4 例: 0x21
Bytes 2–21 | UAS_ID | 20 バイト ASCII / null パディング 例: "UAV-ZKP-M1-DEMO00"
Bytes 22–24 | Reserved | 0x00 0x00 0x00
実際の送信例（hex）
02 21 55 41 56 2D 5A 4B 50 2D 4D 31 2D 44 45 4D 4F 30 30 00 00 00 00 00 00
↑ ↑ ↑──────── "UAV-ZKP-M1-DEMO00" ──────────────────────────↑ ↑── reserved
型 ID UAV種別

## Slide 12
3-2. Location メッセージ詳細
現在位置・高度・速度・タイムスタンプ — 1 秒に 1 回以上の送信が義務
6
バイト | フィールド | エンコード
Byte 0 | Header | (Type=1<<4)¦ProtoVer 例: 0x12
Byte 1 | Status ¦ Flags | Status=1(Airborne) 例: 0x01
Bytes 5–8 | Latitude | int32 LE, 1e-7 度 35.6891390° → 356,891,390
Bytes 9–12 | Longitude | int32 LE, 1e-7 度 139.6917000° → 1,396,917,000
Bytes 13–14 | AltitudeBaro | uint16 LE, (alt_m + 1000) × 2
Bytes 15–16 | AltitudeGeo | uint16 LE, (alt_m + 1000) × 2
Bytes 21–22 | Timestamp | uint16 LE, UTC 時間内秒 × 10 例: 19200
実際の送信例
12 01 00 00 00 FE BA 45 15 08 43 43 53 E8 07 E8 07 FF FF 00 00 6E 4B 00 00
↑ ↑ ↑──────────↑ ↑──────────↑ baro geo ↑───↑ timestamp

## Slide 13
4. 送信側実装（Raspberry Pi）
uav/remote_id.py — hcitool で Raw HCI コマンドを直接発行
7
送信サイクル（1 秒ごと交互）
tick 0: Location ← 現在位置・高度・時刻
tick 1: BasicID ← 機体識別子・種別
tick 2: Location
tick 3: BasicID ...
→ 8 秒スキャンで Location を最低 4 回受信可
HCI コマンド送信フロー
# 広告パラメータ設定 (ADV_NONCONN_IND)
hcitool cmd 0x08 0x0006 A0 00 A0 00 03 ...
# 広告データ設定 (29 バイト)
hcitool cmd 0x08 0x0008
1D 1C 16 FA FF [25B msg] 00 00
# 広告有効化
hcitool cmd 0x08 0x000A 01
使い方
# 固定座標を 1 秒ごとに送信
python3 uav/remote_id.py --lat 35.6891390 --lon 139.6917000 --alt 12.0
# JSON ファイルから動的に読み込む（飛行中に更新可能）
python3 uav/remote_id.py --json-path uav_sample.json --interval 0.5

## Slide 14
5. 受信側実装（Flutter アプリ）
rapidsnark_app/lib/main.dart — UavTelemetryPacket クラス
8
BLE スキャンフロー
① Bluetooth アダプタ状態を確認
② FlutterBluePlus.startScan (25 秒)
③ serviceData から UUID 0xFFFA を検索
④ BasicID → UAS_ID を保存
⑤ Location → UavTelemetryPacket に変換
⑥ フォームに lat / lon / alt / time を自動入力
Location パース & タイムスタンプ再構築
// Service UUID 0xFFFA のデータを取得
static const serviceUuid = '0000fffa-...';
// Location メッセージ (type=1) → パース
final latI32 = data.getInt32(5, Endian.little);
final lonI32 = data.getInt32(9, Endian.little);
final altGeo = data.getUint16(15, Endian.little);
final tsRaw = data.getUint16(21, Endian.little);
// タイムスタンプ: 時間内秒 → Unix 秒
final secs = tsRaw ~/ 10;
final base = nowSec - (nowSec % 3600);
return base + secs;

## Slide 15
6. 独自フォーマット vs OpenDroneID
フィールド対応表
9
フィールド | 独自フォーマット | OpenDroneID (ASTM F3411)
識別子 | Manufacturer Data (0x02E5) | Service Data, UUID 0xFFFA
緯度・経度 | int32 LE, 1e-7 度 | 同じ
高度 | int16 LE, デシメートル (0.1m単位) | uint16 LE, (alt+1000)×2 (0.5m単位)
タイムスタンプ | uint32 LE, Unix 秒（絶対値） | uint16 LE, 時間内秒×10（相対値）
機体識別子 | なし | BasicID の UAS_ID（20B ASCII）
速度・方向 | なし | Direction / SpeedH / SpeedV
精度情報 | なし | HorizAcc / VertAcc / SpeedAcc など

## Slide 16
8. ZK 証明フローへの接続
OpenDroneID Location → Circom 回路 private input への変換
10
Location.latitude → drone_lat_e7_norm = round((lat + 90) × 1e7)
Location.longitude → drone_lon_e7_norm = round((lon + 180) × 1e7)
Location.altitudeGeo → drone_alt_cm = round(alt_m × 100)
Location.timestamp → drone_time_sec = _reconstructUnixTime(tsRaw)
回路内での処理
■ Poseidon4(drone_lat, drone_lon, drone_alt, drone_time) → drone_commitment 【公開】
■ Poseidon4(target_lat, target_lon, target_alt, target_time) → target_commitment 【公開】
■ 実際の座標値は外部に一切公開されない — ハッシュ値のみが public output
■ within30 = (3D距離 ≤ 30m) AND (時刻差 ≤ 5s) → 公開フラグとして証明
Time Series 回路 (N=20): 録画中に収集した 20 ペア全点を対象に OR 削減 → any_within30

## Slide 17
9. 今後の拡張方針
ロードマップ
11
項目 | 内容
BT5 Long Range | Extended Advertising + MessagePack で複数メッセージを 1 パケットで送信
Wi-Fi NaN | より広範囲への送信（Pixel 8 は Wi-Fi NaN 受信対応）
Authentication | OpenDroneID Auth メッセージで機体の署名を検証
IPFS 連携 | BasicID の UAS_ID をキーに IPFS から Merkle Tree を取得
Merkle 証明 | 飛行ログの Merkle Proof を ZK 回路に組み込み改ざん防止
目標: OpenDroneID 準拠 + ZK 証明 + 飛行ログ Merkle Proof の統合アーキテクチャ

## Slide 18
GPS + BME280 実機センサー統合
Raspberry Pi に接続した実機センサーからリアルタイムでドローン位置・高度を取得
12
ハードウェア構成
デバイス | 接続方式 | 識別子 | 役割
GPS モジュール（u-blox） | USB CDC | /dev/ttyACM0 | 緯度・経度・GPS 高度・Fix 状態
BME280 気圧センサー | I²C | アドレス 0x76 | 気圧 → QFE 相対高度計算
Raspberry Pi | — | 192.168.11.54 | BLE ブロードキャスト・センサー統合
変更前（固定値）
python3 remote_id.py \
--lat 35.6891390 \
--lon 139.6917000 \
--alt 12.0
# 座標はCLI引数の固定値
→
変更後（実機センサー）
python3 remote_id.py --gps
# GPS シリアル自動検出
# BME280 I2C 読み取り
# 1秒ごとにリアルタイム送信
実機確認結果: GPS Fix 取得、BME280 正常、BLE ブロードキャスト確認 [seq=001] lat=34.9686023 lon=135.8991972 alt_geo=122.1m alt_baro=0.1m

## Slide 19
QFE 高度方式 — 同一基準での高度計測
ドローン（Pi BME280）とユーザー（スマホ気圧計）を同じ地上基準ゼロに揃える
13
問題: なぜ高度がずれるか
方式 | 問題点
標準大気 1013.25 hPa 基準 | 実際の海面気圧は天気で変化（±10 hPa 以上）→ 絶対高度が最大 ±80m ずれる
GPS 高度 (WGS84) | 楕円体高で誤差が大きい（±10〜30m 以上）、室内・屋根下では取得不可
Pi と スマホで基準が違う | BME280 と スマホ気圧計が異なる P₀ を使うと高度差が正確に出ない
解決策: QFE（Height Above Takeoff）
# Pi 側（remote_id.py）
# 起動時に地上気圧を記録
P0 = bme280.sample().pressure
# 相対高度を計算
alt = 44330 × (1 - (P/P0)^(1/5.255))
# 地上では alt ≈ 0m
# 10m 飛行後 alt ≈ 10m
// Flutter 側（main.dart）
// 最初の気圧値を地上基準に
_groundPressureHpa ??= event.pressure;
// QFE 高度計算
double _baroToRelativeAlt(double p) {
return 44330 * (1 - (p/p0)^(1/5.255));
}
// スマホも地上 = 0m
効果: Pi と スマホが同じ場所で起動 → P₀ がほぼ同値 → 高度差 = 実際の物理的な高さの差 天気・標高・センサーの個体差に関わらず、両者間の相対高度が正確になる

## Slide 20
Flutter アプリ改善
録画安定化・GPS 1秒更新・高度基準統一の 3 点を修正
14
① 録画エラーの可視化
catch (_) {}
// 全エラーを無視
→
catch (e) {
setState(() =>
_status = '録画エラー: $e');
}
無音でのエラーを表示に変更し、原因特定を容易にする
② imageFormatGroup 削除
CameraController(
imageFormatGroup:
ImageFormatGroup.jpeg,
)
→
CameraController(
// imageFormatGroup なし
enableAudio: false,
)
JPEG フォーマット指定が動画録画と競合するため削除
③ GPS 1 秒更新
LocationSettings(
distanceFilter: 0,
// 移動しないと更新なし
)
→
AndroidSettings(
intervalDuration:
Duration(seconds: 1),
)
停止中でも毎秒 GPS を取得、時系列データの品質向上

## Slide 21
opendroneid-core-c 準拠 — 送信側の誤り修正
remote_id.py に存在した 3 箇所のビットレイアウト不整合を修正
16
修正前（誤）
# ❌ Status が下位ニブル（正しくは上位）
byte1 = (status & 0x0F) | (flags << 4)
# ❌ AIRBORNE = 1（正しくは 2）
ODID_STATUS_AIRBORNE = 1
# ❌ BasicID Byte1 のニブルが逆
byte1 = (ua_type << 4) | id_type
→
修正後（opendroneid-core-c 準拠）
# ✓ Status が上位ニブル (bits 7:4)
byte1 = ((status & 0x0F) << 4) | flags
# ✓ AIRBORNE = 2 (GROUND=1, AIRBORNE=2)
ODID_STATUS_AIRBORNE = 2
# ✓ BasicID: IDType 上位, UAType 下位
byte1 = ((id_type & 0x0F) << 4) | ua_type
Location Byte 1 の正しいビットレイアウト（opendroneid-core-c より）
Byte 1: [ Status[7:4] | Reserved[3] | HeightType[2] | EWDir[1] | SpeedMult[0] ]
^^^^^^^^^^^^
上位 4 ビット — UNDECLARED=0, GROUND=1, AIRBORNE=2, EMERGENCY=3
方向・速度のエンコードも追加: EWDirection フラグで西半球補正 / SpeedMult で高速域スケール切替

## Slide 22
Flutter 受信側デコーダの更新
UavTelemetryPacket を opendroneid-core-c 準拠に書き直し
17
Byte 1 の正しいデコード
// 修正前: Status を下位ニブルから読んでいた
// (byte1 & 0x0F) → 誤り
// 修正後: Status を上位ニブルから読む
final byte1 = rawBytes[1] & 0xFF;
final status = (byte1 >> 4) & 0x0F; // bits 7:4
final ewDir = (byte1 >> 1) & 0x01; // bit 1
final speedMult = byte1 & 0x01; // bit 0
statusIsAirborne: status == 2, // AIRBORNE=2
方向・速度デコードの追加
// EWDirection フラグで西半球補正
double _decodeDirection(int raw, int ewDir)
=> ewDir == 1 ? raw + 180.0 : raw.toDouble();
// SpeedMult で低速/高速域切替
double _decodeSpeedH(int raw, int mult)
=> mult == 1 ? raw * 0.75 : raw * 0.25;
// 垂直速度 int8 × 0.5 m/s
double _decodeSpeedV(int raw) {
final s = raw >= 128 ? raw - 256 : raw;
return s * 0.5;
}
追加された新フィールド
フィールド | 内容 | 取得元
altitudeMeters | 気圧高度 QFE（地上=0m） | AltitudeBaro Byte13-14
altitudeGeoMeters | GPS WGS84 高度 | AltitudeGeo Byte15-16 ← 新規
speedH | 水平速度 m/s | SpeedH Byte3 + SpeedMult
speedV | 垂直速度 m/s（正=上昇） | SpeedV Byte4 (int8)
direction | 進行方向 degrees 0-359 | Direction Byte2 + EWDir
statusIsAirborne | 飛行中フラグ | Status == AIRBORNE(2)

## Slide 23
Pi 起動エラーの修正
hciconfig hci0 up — アダプターが既に UP のときにエラーになる問題
18
発生したエラー
$ python3 -u /home/pi/remote_id.py --gps
GPS: /dev/ttyACM0 を開きました
BME280: I2C 0x76 地上気圧=1003.5hPa
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/remote_id.py", line 415, in configure_adapter
_run(["sudo", "hciconfig", "hci0", "up"])
subprocess.CalledProcessError: Command '['sudo', 'hciconfig', 'hci0', 'up']'
returned non-zero exit status 1.
原因
# hci0 は起動済み（UP RUNNING）だった
hci0: Type: Primary Bus: UART
BD Address: D8:3A:DD:E2:55:36
UP RUNNING ← 既に起動済み
# hciconfig up は既に UP のときにエラーコード 1 を返す
# subprocess.run(check=True) がそれを例外として扱っていた
修正
# 修正前: check=True で失敗
_run(["sudo", "hciconfig", HCI_DEV, "up"])
# 修正後: check なし（既に UP でも続行）
subprocess.run(
["sudo", "hciconfig", HCI_DEV, "up"],
stdout=DEVNULL, stderr=DEVNULL,
)

## Slide 24
アプリ内コンソールログ
BLE 受信・センサー取得・ZK 証明の動きをアプリ画面で確認できるようにした
19
追加した仕組み
// _log() ヘルパー: タイムスタンプ付きで蓄積
void _log(String msg) {
final ts = '12:34:56';
setState(() {
_status = msg; // 既存の状態バーも更新
_logs.add('[$ts] $msg');
if (_logs.length > 200) _logs.removeAt(0);
});
// 追加後に自動スクロール
_logScrollController.jumpTo(maxExtent);
}
// BLE パケット受信時にログ追加
[BLE BasicID] UAS_ID=UAV-ZKP-M1-DEMO00 rssi=-62dBm
[BLE Location] seq=4 lat=34.968581
lon=135.899214 alt=0.3m
airborne=true rssi=-62dBm
// 証明フロー
① Witness を計算しています...
② Groth16 証明を生成しています...
✓ 証明・検証 完了（2.3s）
ログタブの機能
機能 | 詳細
ターミナル風 UI | 黒背景 / 等幅フォント / タイムスタンプ付き
色分け表示 | BLE受信=青 / 完了=緑 / エラー=赤 / その他=白
自動スクロール | 新しいログが来ると最下部に自動スクロール
クリア機能 | 右上のゴミ箱アイコンでログを一括削除
最大件数 | 200件まで保持、超えた場合は古いものから削除

## Slide 25
まとめ
■ 独自 BLE フォーマット → ASTM F3411-22a (OpenDroneID) 準拠に変更
■ Service UUID 0xFFFA の Service Data に 25 バイト固定長メッセージを格納
■ BasicID（機体識別）と Location（位置・高度・時刻）を 1 秒ごと交互に送信
■ Flutter アプリ: UUID 検索 → Location パース → タイムスタンプ再構築 → 自動入力
■ 取得座標を正規化して Circom ZK 回路の private input に渡す
■ 公開するのは within30 フラグと Poseidon commitment のみ — 生座標は非公開
■ Time Series 回路 (N=20) で録画中の全データポイントを一括証明
■ GPS（USB CDC）+ BME280（I²C）を Raspberry Pi に接続し実機センサーを統合
■ QFE 方式でドローン・ユーザー双方の高度を地上ゼロ基準に統一
■ opendroneid-core-c 準拠: Status 上位ニブル / AIRBORNE=2 / BasicID Byte1 修正
■ アプリ内コンソールログ: BLE受信・ZK証明の動きをリアルタイムで確認可能
Pi 送信 / Flutter 受信の両側が完全 opendroneid-core-c 準拠 — BLE 受信動作確認済み